## Slide 1
دانشگاه صنعتی اصفهان
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
طراحی و پیاده‌سازی سامانه خانه هوشمند
مبتنی بر اینترنت اشیا با پردازش هوش مصنوعی روی لبه و زیرساخت تمام محلی بدون نیاز به فضای ابری
پروژه تخصصی کارشناسی— رشته مهندسی کامپیوتر
استاد راهنما: دکتر امیر خورسندی
دانشجو: محمد سروش ربیعی
مهر ۱۴۰۵
استاد داور: دکتر مسعودرضا هاشمی
Notes: سلام و احترام. عنوان پروژه: سامانه خانه هوشمند مبتنی بر IoT با هوش مصنوعی روی لبه و زیرساخت کاملاً لوکال. ارائه در ~۲۰ دقیقه؛ بخش اصلی: هوش مصنوعی روی لبه.

## Slide 2
نقشه ارائه
فهرست مطالب
۱
بیان مسئله و اهداف
چرا خانه هوشمند بدون ابر؟
۲
معماری، سخت‌افزار و firmware
ESP32-S3، FreeRTOS، نمایشگر لمسی
۳
زیرساخت لوکال
MQTT و Home Assistant با Docker
۴
هوش مصنوعی روی لبه
تشخیص چهره+ عامل یادگیری رفتاری
۵
رابط‌های کاربری چندکاناله
نمایشگر، وب موبایل، داشبورد و اپ HA
۶
حضور و غیاب مبتنی بر چهره
معماری سه‌لایه با صف پایا
۷
امنیت و حریم خصوصی
TLS، توکن‌ها، قواعد سخت قفل
۸
آزمون‌ها، نتایج و جمع‌بندی
۱۴ سناریوی انتهابه‌انتها + کارهای آینده
۲ / ۲۵
Notes: مسیر ارائه: از مسئله تا جمع‌بندی. تأکید: بخش ۴ (هوش مصنوعی روی لبه) مفصل‌ترین بخش است.

## Slide 3
فصل ۱ — مقدمه
بیان مسئله: سه آسیبِ معماری ابرمحور
راهکارهای تجاری رایج بر دو ستون تکیه دارند: سخت‌افزار اختصاصی متعدد و سرویس‌های ابری برای پردازش، احراز هویت و ذخیره‌سازی.
حریم خصوصی
داده‌های حساس مانند تصویر چهره ساکنان از خانه خارج و روی سرورهای غیرقابل‌کنترل نگهداری می‌شود.
وابستگی به اینترنت
هر قطعی اینترنت به معنای از دست رفتن کنترل و هوشمندی خانه است.
تاخیر شبکه
چرخه ابر برای تصمیم‌های حساس مانند بازکردن قفل با چهره قابل‌قبول نیست.
علاوه بر این، بینایی ماشین به‌طور سنتی نیازمند پردازنده قدرتمند و دوربین اختصاصی است؛ هزینه، پیچیدگی نصب و مصرف انرژی بالا می‌رود.
پرسش اصلی پروژه
آیا می‌توان خانه هوشمند کامل، امن را با حداقل سخت‌افزار لبه با اجرای کامل هوش مصنوعی روی خود میکروکنترلر،
دوربین قرضی از گوشی کاربر، و بدون خروج هیچ داده‌ای از شبکه خانگی ساخت ؟
۳ / ۲۵
Notes: سه مشکل ابر: حریم خصوصی، قطعی، تاخیر. + هزینه سخت‌افزار بینایی ماشین. سپس پرسش اصلی پروژه.

## Slide 4
فصل ۱ — مقدمه
پاسخ پروژه: همه هوشمندی روی لبه، همه داده در خانه
۱
تشخیص چهره کامل روی ESP32-S3
از رمزگشایی JPEG تا تطبیق بردار ویژگی ، تصویر هرگز از برد خارج نمی‌شود.
۲
گوشی کاربر = سنسور و رابط
دوربین و مرورگر گوشی از طریق QR روی نمایشگر بدون ماژول دوربین اختصاصی.
۳
زیرساخت لوکال با Docker
Mosquitto و Home Assistant روی سرور خانگی؛ فقط مودم، بدون سرویس ابری.
۴
چهار کانال تعامل موازی
نمایشگر لمسی، وب موبایل، داشبورد HA و اپ HA
با یک منبع واحد وضعیت.
۴ / ۲۵
Notes: بلوک دیاگرام: گوشی فقط دوربین را قرض می‌دهد؛ همه پردازش روی ESP32-S3؛ سرور خانگی Docker؛ اینترنت اختیاری فقط برای آرشیو/اعلان.

## Slide 5
فصل ۱ — مقدمه
اهداف پروژه
۱
گره IoT با ESP32-S3
نمایشگر لمسی رنگی، وب‌سرور امن HTTPS داخلی و اتصال پایدار به شبکه خانگی
۲
چهره کامل روی میکروکنترلر
رمزگشایی، آشکارسازی، استخراج بردار ویژگی و تطبیق — بدون ارسال تصویر به بیرون
۳
دوربین قرضی از گوشی کاربر
ورودی تصویری با صفحه وب موبایل و مکانیزم QR به‌جای ماژول دوربین اختصاصی
۴
زیرساخت لوکال با کشف خودکار
Mosquitto + Home Assistant با Docker و یکپارچه‌سازی Discovery
۵
رابط کاربری چندکاناله
چهار کانال موازی، همه با یک منبع واحد وضعیت
۶
عامل یادگیری رفتاری سبک
کنترل روشنایی و فن با پیش‌آموزش آفلاین+ یادگیری برخط روی تراشه
۷
حضور و غیاب مبتنی بر چهره
سرور لوکال، صف پیام پایا، آرشیو تاریخ‌های شمسی و اطلاع‌رسانی پیامرسان بله
۸
پایداری و آزمون
سگ‌نگهبان، اتصال مجدد شبکه‌ و آزمون سناریومحور انتهابه‌انتها
۵ / ۲۵
Notes: ۸ هدف رسمی پروژه — همان فهرست فصل ۱ گزارش.

## Slide 6
فصل ۱ — مقدمه
نوآوری‌ها و ویژگی‌های متمایز
پردازش هوش مصنوعی روی دستگاه کم‌توان
کل زنجیره تشخیص چهره از رمزگشایی JPEG سخت‌افزاری تا استخراج بردار ویژگی، روی میکروکنترلر اجرا می‌شود — حریم خصوصی کامل و تاخیر تقریباً صفر.
هویت‌سنجی با سخت‌افزار موجود کاربر
دوربین و مرورگر گوشی به‌عنوان سنسور تصویری؛ سخت‌افزار لبه به حداقل می‌رسد.
استقلال کامل از فضای ابری
کارکرد کامل در قطعی اینترنت بین‌المللی و حتی داخلی؛ داده در شبکه محلی می‌ماند.
یادگیری رفتاری روی تراشه
پیش‌آموزش آفلاین + به‌روزرسانی برخط SGD؛ چرخه سایه → خودکار؛ قفل در هرگز تحت کنترل مدل نیست.
اکوسیستم حضور و غیاب
سه‌لایه با صف پایا روی برد، سرور FastAPI/SQLite، شیت شمسی و اعلان بله — مستقل از HA.
تمرین جامع مهندسی
الکترونیک، معماری، سیستم‌عامل، شبکه، امنیت، UI/UX و مهندسی نرم‌افزار در یک کار واقعی.
۶ / ۲۵
Notes: ۶ ویژگی متمایز؛ مهم‌ترین‌ها: هوش روی لبه و قرض گرفتن دوربین از گوشی.

## Slide 7
فصل ۲ — مبانی
فناوری‌های به‌کاررفته در یک نگاه
منبع: گزارش پروژه — شکل ۴-۱
ESP32-S3 (N16R8)
ESP-IDF 6 + FreeRTOS
LVGL 9.5
ESP-DL
MQTT 3.1.1
Mosquitto
Home Assistant
Docker
HTTPS / TLS
FastAPI + SQLite
ستون زیرساخت: کانتینرهای Docker روی سرور خانگی؛ ستون لبه: FreeRTOS چندهسته‌ای با LVGL، وب‌سرور TLS و مدل‌های ESP-DL روی یک تراشه.
۷ / ۲۵
Notes: پشته نرم‌افزاری از سخت‌افزار تا سرویس کاربر. سمت راست: فهرست فناوری‌ها.

## Slide 8
فصل ۴ — طراحی سخت‌افزار و فریمور
سخت‌افزار لبه و ساختار فریمور
سخت‌افزار
برد ESP32-S3-DevKitC-1 با ماژول WROOM-1-N16R8: ۱۶MB فلش + ۸MB PSRAM اکتال (۸۰MHz)
هسته دوگانه Xtensa LX7 تا ۲۴۰MHz با دستورالعمل‌های برداری شتاب‌دهی ML
نمایشگر ST7796 با رزولوشن ۳۲۰×۴۸۰ (رابط موازی ۸ بیتی) + کنترلر لمس GT911 روی I2C
سنسور محیطی BME280: دما، رطوبت و فشار روی I2C مشترک
رله قفل در با بازقفل خودکار ایمن ۸ ثانیه‌ای + چراغ و دکمه فیزیکی
فریمور (ESP-IDF + FreeRTOS)
پارتیشن‌بندی اختصاصی فلش: برنامه، NVS و SPIFFS پایگاه چهره
وظایف چندهسته‌ای با اولویت و پشته مستقل: رابط گرافیکی، پردازش چهره، شبکه، عامل یادگیری
همگام‌سازی با صف‌های کم‌عمق (مثلاً صف تصویر چهره با عمق ۱) به‌جای اشتراک مستقیم حافظه
سگ‌نگهبان وظایف (TWDT) + سگ‌نگهبان لمس با ریست سخت‌افزاری (RST/INT)
پایش دوره‌ای حافظه (هر ۳۰ ثانیه) به‌عنوان زنگ هشدار شکستگی حافظه
نکته پین‌گذاری: GPIO35 تا GPIO37 به دلیل PSRAM اکتال قابل استفاده نیستند.
۸ / ۲۵
Notes: سمت راست سخت‌افزار، سمت چپ فریمور. تأکید بر PSRAM به‌عنوان عامل امکان‌سنج اجرای هم‌زمان UI+TLS+CNN.

## Slide 9
فصل ۵ — معماری ارتباطی
زیرساخت کاملاً لوکال: MQTT و Home Assistant
منبع: گزارش پروژه — شکل ۵-۱
۱
MQTT: انتشار/اشتراک با کارگزار مرکزی
QoS=1 برای وضعیت، پیام‌های Retained و وصیت‌نامه LWT برای تشخیص قطعی برد.
۲
کشف خودکار (MQTT Discovery)
۱۳ موجودیت بدون پیکربندی دستی در Home Assistant ثبت می‌شوند.
۳
استقرار با Docker روی سرور خانگی
Mosquitto + Home Assistant (+ سرور حضور و غیاب) — انتقال‌پذیر و بدون ابر.
۴
کارکرد فقط با مودم خانگی
در قطعی اینترنت بین‌المللی و داخلی بی‌وقفه کار می‌کند؛ تاخیر حداقلی.
۹ / ۲۵
Notes: Topicهای سلسله‌مراتبی؛ افزودن مشترک جدید بدون تغییر برد. جدول topicها در گزارش (۵-۱).

## Slide 10
EDGE AI
هوش مصنوعی روی لبه
دو موتور هوشمند ، هر دو روی یک میکروکنترلر کم‌توان
۱ — تشخیص چهره روی میکروکنترلر
خط پردازش کامل بینایی ماشین با ESP-DL؛ احراز هویت بدون ابر
۲ — عامل یادگیری رفتاری روی تراشه
دو رگرسیون لجستیک؛ پیش‌آموزش آفلاین + یادگیری برخط SGD
۱۰ / ۲۵
Notes: بخش اصلی: دو محور هوش مصنوعی. ابتدا تشخیص چهره، سپس عامل یادگیری رفتاری با تشریح کامل مدل.

## Slide 11
هوش مصنوعی روی لبه — ۱) تشخیص چهره
خط پردازش کامل تشخیص چهره روی میکروکنترلر
‫بافرهای بزرگ در PSRAM
تا حافظه داخلی برای TLS آزاد بماند
صف ورودی به عمق ۱
پردازش سری‌شده
بدون تداخل حافظه
تحویل غیرمسدودکننده با وظیفه face_worker
برای اینکه UI پاسخ‌گو بماند
۱۱ / ۲۵
Notes: تصویر JPEG تا ۳۰۰KB از مرورگر گوشی → رمزگشایی سخت‌افزاری به RGB565 ۳۲۰×۲۴۰ در PSRAM → آشکارسازی HumanFaceDetect → استخراج embedding با HumanFaceRecognizer → تطبیق با پایگاه چهره در SPIFFS؛ آستانه ۰٫۷۰.

## Slide 12
هوش مصنوعی روی لبه — ۱) تشخیص چهره
ثبت‌چهره چندنمونه‌ای و آستانه تصمیم
۱
صدور لینک توسط مدیر
از بخش تنظیمات (محافظت‌شده با رمز و نشست ۱۰ دقیقه‌ای)
۲
توکن شش‌رقمی با اعتبار ۳ دقیقه
لینک https://IP/enroll?token=… — توکن چندمصرف تا پایان اعتبار
۳
ثبت چند نمونه از صفحه وب موبایل
POST /api/face/enroll — نمونه‌ها با زاویه و نور متفاوت
۴
گروه‌بندی زیر یک نام در پایگاه چهره
لایه face_db با شمارنده نمونه‌ها در پارتیشن SPIFFS
چرا آستانه ۰٫۷۰؟
مقدار آستانه پس از آزمون‌های عملی با ثبت چندنمونه‌ای نگه داشته شد؛ ثبت چندنمونه‌ای دقت تطبیق در حالات نور و زاویه مختلف را به‌طور محسوس بهبود داد و کالیبراسیون بیشتر عمداً به نسخه‌های بعد موکول شد.
تصمیم‌های مهندسی خط پردازش
صف عمق ۱ برای پایداری مدل‌ها، جای‌گذاری بافرها در PSRAM و خروجی غیرمسدودکننده وب‌سرور — همگی برای حفظ پاسخ‌گویی رابط گرافیکی روی یک تراشه.
۱۲ / ۲۵
Notes: جریان ثبت‌چهره ۴ مرحله؛ نکته: آستانه ۰٫۷۰ با ثبت چندنمونه‌ای کفایت می‌کند (تصمیم آگاهانه).

## Slide 13
هوش مصنوعی روی لبه — ۲) عامل یادگیری رفتاری
صورت‌بندی مدل: دو رگرسیون لجستیک با ویژگی فقط-زمینه‌ای
توضیح | تعداد | گروه ویژگی
جمله ثابت مدل | ۱ | بایاس
sin/cos سه همساز برای پوشش الگوی روزانه بدون گسست نیمه‌شب | ۶ | همسازهای ساعتی
پنج‌شنبه و جمعه | ۱ | تعطیلات
HOME پس از هر بازکردن موفق حداقل ۴۵ دقیقه | ۱ | حضور ساکن
شدت نور نرمال‌شده، دما و رطوبت نرمال‌شده | ۳ | زمینه محیطی
جدول ۶-۱ گزارش: بردار ویژگی ۱۲بعدی «فقط-زمینه‌ای» — بدون ویژگی وضعیت خود دستگاه
مدل تصمیم ) هر دستگاه یک نورون سیگموئید (
z = wᵀx , p = σ(z) = 1 / (1 + e⁻ᶻ)
p ≥ 0.75 → ON , p ≤ 0.25 → OFF
0.25 < p < 0.75 → hold (no action)
درس مهندسی: رفتار لختی وار
ویژگی وضعیت خود دستگاه در نسخه نخست، مدل را با وجود دقت ۹۱٪ در حالت خودکار منفعل کرده بود؛ حذف آن و افزودن همساز سوم، دقت را به ۹۴٪ رساند و رفتار را فعال کرد.
۱۳ / ۲۵
Notes: دو مدل مستقل چراغ/فن. ویژگی‌ها کاملاً زمینه‌ای: زمان روی دایره (همسازها)، تعطیلات، حضور، نور/دما/رطوبت. درس کلیدی: حذف ویژگی وضعیت دستگاه → رفع پسماند.

## Slide 14
هوش مصنوعی روی لبه — ۲) عامل یادگیری رفتاری
معماری مدل، فرمول‌ها و قواعد تصمیم
۱۴ / ۲۵
Notes: این شکل کامل‌ترین نمای مدل است: ورودی‌ها، نورون سیگموئید هر دستگاه، قاعده تصمیم با آستانه‌ها، گیت ارتقا، پیش‌آموزش آفلاین، SGD برخط و ماندگاری در NVS. قفل در هرگز تحت کنترل مدل نیست.

## Slide 15
هوش مصنوعی روی لبه — ۲) عامل یادگیری رفتاری
آموزش ترکیبی: پیش‌آموزش آفلاین + یادگیری برخط
مقدار | پارامتر
۳۰ روز، ۸۶۴۰ نمونه - گام ۵ دقیقه | دیتاست پیش‌آموزش
گرادیان کامل، ۱۵۰۰ تکرار، با L2 | بهینه‌سازی آفلاین
۶ روز پایانی داده | اعتبارسنجی
SGD با نرخ ۰٫۰۸، محدودسازی وزن±۸ | یادگیری برخط
NVS۹۰ بایت، هر ۳۰ ثانیه در صورت تغییر | ذخیره‌سازی وزن
هر ۳۰ ثانیه | دوره تصمیم
p ≥ ۰٫۷۵ روشن، p ≤ ۰٫۲۵ خاموش | آستانه عمل
چراغ ۹۴٫۲٪ — فن ۹۳٫۶٪ - سقف بیزی ≈ ۹۵٪ | دقت نهایی
۱. پیش‌آموزش آفلاین روی PC
دیتاست مصنوعی ۳۰ روزه بر پایه سیاست کاربر با ۴ تا ۵ درصد نویز برچسب عمدی؛ بهینه‌سازی گرادیان کامل با منظم‌ساز L2. سقف نظری (بیزی) مسئله ≈ ۹۵٪ است.
۲. یادگیری برخط روی خود تراشه
هر اقدام دستی کاربر از هر کانال یک نمونه آموزشی است و یک گام SGD اجرا می‌کند؛ اقدامات خودِ مدل آموزش نمی‌شوند بدون بازخورد خود-تحریک). وزن‌ها با نسخه‌گذاری در NVS ماندگارند و پس از ریست بازیابی می‌شوند.
۱۵ / ۲۵
Notes: آموزش دو مرحله‌ای: آفلاین numpy (GD کامل + L2)؛ سپس SGD برخط روی تراشه با η=۰٫۰۸ و clip ±۸. قرارداد حساس: ترتیب ویژگی‌ها بین Python و C دقیقاً یکی است.

## Slide 16
هوش مصنوعی روی لبه — ۲) عامل یادگیری رفتاری
یادگیری برخط در عمل: از وزن‌های صفر تا الگوی کاربر
انیمیشن یادگیری آنلاین — هر اقدام کاربر یک گام SGD (fig_ml_learning)
۱
شروع در فاز سایه با w = 0
مدل هیچ چیزی نمی‌داند؛ p خروجی ثابت است.
۲
هر اقدام دستی = یک گام SGD
به‌روزرسانی وزن با نرخ یادگیری ۰٫۰۸ و محدودسازی ±۸
۳
خم p(light) به الگوی شب/روز نزدیک می‌شود
وزن‌های همسازهای ساعتی و حضور شکل می‌گیرند.
۴
پس از عبور از گیت ارتقا → حالت خودکار
دقت پنجره ۲۰تایی به ≥ ۸۵٪ می‌رسد.
نکته: در انیمیشن وزن‌ها از صفر شروع می‌شوند تا فرایند یادگیری دیده شود؛ دستگاه واقعی از وزن‌های پیش‌آموزش‌شده boot می‌کند.
۱۶ / ۲۵
Notes: گیف: نمودار چپ p(light ON) در طول روز؛ نمودار راست وزن‌ها. حرکت: هر اقدام کاربر گام SGD؛ خم به سمت الگوی واقعی؛ سپس ارتقا.

## Slide 17
هوش مصنوعی روی لبه — ۲) عامل یادگیری رفتاری
چرخه زندگی مدل: فاز سایه → فاز خودکار
۱
فاز سایه: پیش‌بینی بدون اقدام
هر ۳۰ ثانیه پیش‌بینی، انتشار در MQTT و ارزیابی.
۲
گیت ارتقا
پنجره متحرک ۲۰ تصمیم؛ ارتقا با ≥ ۱۵ تصمیم صحیح و دقت ≥ ۸۵٪ هر دستگاه مستقل
۳
فاز خودکار: اقدام فقط با اطمینان
p ≥ ۰٫۷۵ → روشن، p ≤ ۰٫۲۵ → خاموش، در غیر این صورت بدون اقدام.
۴
اقدام دستی همیشه برنده است
فوراً اجرا و به‌عنوان نمونه آموزشی ثبت می‌شود؛ سوییچ ML Autonomy در HA.
قفل در به‌طور قطعی هرگز تحت کنترل مدل نیست
۱۷ / ۲۵
Notes: چرخه سایه→خودکار + بازگشت به سایه با سوییچ HA. قاعده امنیتی سخت: قفل بیرون از کنترل مدل.

## Slide 18
هوش مصنوعی روی لبه — ۲) عامل یادگیری رفتاری
نتایج: مدل به مرز نظری مسئله رسیده است
۹۴٫۲٪
دقت چراغ ( اعتبارسنجی )
۹۳٫۶٪
دقت فن ( اعتبارسنجی )
≈ ۹۵٪
سقف بیزی مسئله
سناریوهای رفتاری مرجع — بازآزمایی روی فریمور مستقر:
شب + حضور + تاریکی
p ≈ ۰٫۹۹ → روشن کردن چراغ
ظهر با چراغ روشن
p ≤ ۰٫۰۵ → خاموش کردن چراغ
ظهر با چراغ خاموش
p ≈ ۰٫۰۷ → بدون اقدام منطقه سکون
برچسب‌های داده عمداً ۴ تا ۵ درصد نویز انسانی دارند؛ با این حال ارتقای خودکار سایه → خودکار در آزمون عملی مشاهده شد.
۱۸ / ۲۵
Notes: دقت روی ۶ روز پایانی داده. سه سناریوی مرجع روی فریمور واقعی. مدل عملاً به سقف بیزی رسیده.

## Slide 19
فصل ۷ — رابط‌های کاربری
چهار کانال موازی با یک منبع واحد وضعیت
۱
وب‌سرور امن روی خود برد
esp_https_server با گواهی خودامضا؛ TLS پیش‌نیاز فنی دسترسی به دوربین (getUserMedia).
۲
ورود کوتاه‌مسیر با QR
صفحات recognize، enroll و attendance با توکن‌های زمان‌دار و نوسازی خودکار.
۳
منبع واحد وضعیت (app_state)
نمایشگر، پنل وب، داشبورد HA و اپ HA همیشه تصویر سازگار نشان می‌دهند.
۴
تنزل محترمانه در خرابی
بدون شبکه، نمایشگر همچنان قفل، چراغ و فن را مدیریت می‌کند.
۱۳ موجودیت HA بدون یک خط کد اضافه روی برد؛ شش صفحه LVGL روی نمایشگر.
۱۹ / ۲۵
Notes: چهار کانال: LCD، وب موبایل، داشبورد HA، اپ HA. جدول endpoint ها در گزارش (۷-۱).

## Slide 20
فصل ۸ — حضور و غیاب
معماری سه‌لایه با صف پیام پایا
۱
لایه برد: تولید QR و تطبیق چهره
QR ده‌دقیقه‌ای با شمارش معکوس؛ ضدتکرار ۶۰ ثانیه‌ای.
۲
صف پایا در NVS۳۲ خانه
اگر شبکه/سرور در دسترس نباشد رکوردها می‌مانند و بعداً به‌ترتیب ارسال می‌شوند.
۳
سرور لوکال: FastAPI + SQLite
جدول به‌شکل صندوق خروج (Outbox)؛ همگام‌سازی هر ۱۵ ثانیه.
۴
تحویل اختیاری: شیت شمسی + بله
تقویم جلالی بدون وابستگی؛ برد هیچ کلید ابری نگه نمی‌دارد.
۲۰ / ۲۵
Notes: مستقل از HA و MQTT. تفکیک اعتبارنامه‌ها: ارتباط برد-سرور فقط با رمز مشترک.

## Slide 21
فصل ۹ — امنیت و حریم خصوصی
لایه‌های دفاعی سامانه
حریم خصوصی داده چهره
تصویر روی خود برد پردازش و آزاد می‌شود؛ خروجی فقط «تصمیم» و بردار ویژگی است — نه تصویر خام، نه سرویس ابری.
امنیت لایه وب
TLS با گواهی خودامضا؛ کوکی نشست HttpOnly/Secure/SameSite=Strict با مهلت ۱۰ دقیقه؛ توکن‌های ۳ و ۱۰ دقیقه‌ای؛ تأخیر عمدی ۱ ثانیه در رمز نادرست.
امنیت قفل در
بازکردن فقط از مسیرهای تأییدشده؛ بدون هیچ مسیر فرمان از HA؛ رله با سازوکار ایمن مستقل: در صورت قطع فریمور، بازگشت خودکار به قفل حداکثر پس از ۸ ثانیه.
مرز شناخته‌شده و مسیر ارتقا
Mosquitto فعلاً بدون احراز هویت ) انتخاب آگاهانه برای استقرار خانگی ) گام بعد: auth+TLS بروکر و WebAuthn — بدون تغییر در برد.
۲۱ / ۲۵
Notes: چهار محور امنیتی. تأکید: تصویر چهره هرگز از دستگاه خارج نمی‌شود؛ قفل fail-safe است؛ مرز Mosquitto شناخته‌شده و مسیر ارتقای آن برنامه‌ریزی‌شده است.

## Slide 22
فصل ۱۰ — آزمایش‌ها و نتایج
آزمون انتهابه‌انتها: ۱۴ سناریو، هر ۱۴ موفق
۱۴/۱۴
سناریوی آزمون موفق
۳
سطح آزمون: واحد، یکپارچگی، E2E
۰
ریست غیرعمدی در کارکرد طولانی‌مدت
نتیجه | سناریو
موفق | بازکردن در با چهره در نور و زاویه متفاوت
موفق | رد چهره ناشناس و تلاش مجدد
موفق | حضور و غیاب + ضدتکرار ۶۰ ثانیه‌ای
موفق | صف پایا: قطع سرور و بازگشت
موفق | اتصال مجدد وای‌فای و MQTT (۵ تلاش)
موفق | قطعی کامل اینترنت: کارکرد همه قابلیت‌های لوکال
موفق | بازیابی خودکار لمس از قفل‌شدگی I2C
روش: توسعه فیچرمحور روی شاخه‌های Git و آزمون عملی روی برد پیش از ادغام؛ گزیده جدول ۱۰-۱ گزارش.
۲۲ / ۲۵
Notes: آزمون سناریومحور E2E توسط کاربر واقعی. گزیده ۷ سناریو از ۱۴ سناریوی جدول ۱۰-۱.

## Slide 23
فصل ۱۰ — آزمایش‌ها و نتایج
چالش‌های مهندسی ریشه‌یابی‌شده و حل‌شده
۱
کمبود حافظه در هندشیک TLS پس از افزودن وب‌گرافیک
ریشه: اشغال حافظه داخلی توسط بافرهای رندر LVGL → جابه‌جایی بافرها به PSRAM + keep-alive لایه شبکه + lru_purge و ۱۶ سوکت lwIP
۲
قفل‌شدگی گذرگاه I2C کنترلر لمس GT911
ریشه: نشتی mutex در مسیر خطا → اصلاح مسیر آزادسازی + «سگ‌نگهبان لمس» با توالی ریست سخت‌افزاری (RST/INT) — سامانه خودبازیاب شد
۳
حلقه‌های panic سگ‌نگهبان در وظیفه چهره
ریشه: انسداد طولانی انتظار برای کار جدید → ثبت دوره‌ای TWDT (حداکثر هر ۵ ثانیه) در حلقه انتظار + مهلت ۲۰ ثانیه‌ای برای دریافت بدنه تصویر
۴
رفتار منفعل مدل رفتاری با دقت بالا
ریشه: ویژگی «وضعیت خود دستگاه» باعث پسماند و بی‌عملی می‌شد → بازطراحی بردار ویژگی به فرم صرفاً زمینه‌ای (فصل ۶)
۲۳ / ۲۵
Notes: هر چالش: علامت → ریشه → فیکس. نشان‌دهنده مهارت ریشه‌یابی واقعی در سیستم‌های نهفته.

## Slide 24
فصل ۱۱ — جمع‌بندی
جمع‌بندی و مسیر توسعه آینده
آنچه ساخته شد
تشخیص چهره کامل روی میکروکنترلر؛ دوربین و رابط کاربری قرضی از گوشی
زیرساخت صددرصد لوکال با Docker — کارکرد کامل در قطعی اینترنت
عامل یادگیری رفتاری با دقت ۹۴٫۲٪ و ۹۳٫۶٪ و یادگیری برخط ماندگار
حضور و غیاب سه‌لایه با صف پایا، شیت شمسی و اعلان بله
چهار کانال تعامل هم‌راستا با منبع واحد وضعیت
پایداری اثبات‌شده: سگ‌نگهبان‌ها، اتصال مجدد شبکه‌آگاه، آزمون E2E
کارهای آینده
یادگیری فدرال روی میکروکنترلرها — بدون خروج داده خام
هوشمندسازی صوتی روی تراشه با ESP-SR (کانال پنجم)
شناسایی زنده‌بودن (liveness) برای مقاوم‌سازی چهره
به‌روزرسانی بی‌سیم فریمور (OTA)
امن‌سازی Mosquitto (auth + TLS) و مهاجرت به WebAuthn
سنسورهای واقعی حضور/نور، اثر انگشت دو-عاملی و برد اختصاصی (PCB)
۲۴ / ۲۵
Notes: جمع‌بندی: پروژه به همه اهداف طراحی رسید. آینده: فدرال، صوتی، liveness، OTA، امن‌سازی، PCB.

## Slide 25
با تشکر از توجه شما
محمد سروش ربیعی — طراحی و پیاده‌سازی سامانه خانه هوشمند مبتنی بر اینترنت اشیا با هوش مصنوعی روی لبه
دانشگاه صنعتی اصفهان ، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر— مهر ۱۴۰۵
۲۵ / ۲۵
Notes: پایان ارائه. آماده پاسخ به پرسش‌ها. اسلایدهای ۱۴ و ۱۶ برای بازگشت سریع در پرسش‌های ML مناسب‌اند.